Спецификация принтера

Марка Skyjet

Название модели Little Fairy Series: 	SKYJET-HS-3308KL-4C

Технология печати 				Konica KM-512

Максимальная ширина печати 		3.2м

Максимальная ширина материала 		3.3м

Количество печатающих головок 		8

Количество цветов 				2хCMYK

Продуктивный режим: 				4pass/ 46м2/час

Качественный режим: 				6pass/ 36м2/час

Доступные чернила 				Сольвент/Эко-Сольвент

Размер капли/разрешение 			42pl 720dpi

Система подачи чернил 				Автоматическая

Система подачи материала 			Автоматическая

Максимальный вес материала 			130кг

Максимальный внешний диаметр рулона 	220mm

Доступные материалы 				PVC,Баннер,Сетка и т.д.

Устройства 						Автоматическая очистка

Очистка избыточным давлением

Система сушки 					Инфракрасная сушка с вентиляторами

Типы двигателей 					Panasonic servo motor

Germany Berger Lahr stepping motor

Электропитание 					AC 220В, 50Гц/60Гц, 3кВт

Система управления 				FPGA система,

энкодерная система позиционирования

Интерфейс 						USB

Сертификация 					ISO 9000,CE

Управляющее ПО 					SkyJet Manager 9.1

ПО РИП 						Photoprint 5.0

Типы файлов 					Tiff,Jpg,RTL,BMP,EPS

Размеры принтера 				5150*965*1120(mm)

Вес принтера 					1200KG